|  |  | POWIAT TURECKI |
| --- | --- | --- |

www.powiat.turek.pl

Załącznik nr 8 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ZAOFEROWANYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

„Dostawa wyposażenia pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich”

CZĘŚĆ NR 1:

Dostawa ciągnika rolniczego, rozsiewacza nawozów oraz wyposażenia pracowni

precyzyjnego rolnictwa dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

(pracownia mechanizacji rolnictwa i agrotroniki ZSR CKP Kaczki Średnie)

Zadanie realizowane w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,                    Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej                           i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.

| 1. |  | Ciągnik rolniczy – szt. 1 |
| --- | --- | --- |

| Producent: | .................................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Oznaczenie produktu*: | .................................................................................................................................... |

*w rubryce oznaczenie produktu Zamawiający wymaga od Wykonawcy by podane zostały parametry oferowanego ciągnika rolniczego (np. typ, model, oznaczenie, nr katalogowy, itp.) w celu dokonania oceny zgodności parametrów oferowanego ciągnika rolniczego z wymogami SIWZ

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru wymagana w SIWZ | Wartość parametru zaoferowanego ciągnika rolniczego |
| --- | --- | --- | --- |
| Silnik |
| 1 | Pojemność skokowa | Min. 6000 cm3 |  |
| 2 | Moc znamionowa | Min. 130 KM |  |
| 3 | Funkcja pozwalająca na zwiększenie mocy | Nie mniej niż o 20 KM |  |
| 4 | Norma emisji spalin | Min. EURO 4 |  |
| 5 | Maksymalny moment obrotowy | Min. 600 Nm |  |
| 6 | Pamięć prędkości obrotowej z możliwością szybkiej aktywacji przyciskiem | Min. 2 |  |
| 7 | Pojemność zbiornika | Min. 250 litrów |  |
| Przekładnia |
| 1 | Bezstopniowa z minimum dwoma zakresami pracy i pamięcią minimum dwóch prędkości w każdym kierunku (tempomat) aktywowaną przyciskiem | Tak |  |
| 2 | Sterowanie prędkością zarówno przy pomocy pedału przyśpieszenia jak i dźwignią wielofunkcyjną | Tak |  |
| 3 | Regulacja agresywności przyśpieszania oraz wykorzystania silnika i przekładni względem obciążenia | Tak |  |
| 4 | Maksymalna prędkość jazdy | Min. 40 km/h |  |
| 5 | Rewers elektrohydrauliczny | Tak |  |
| Wał odbioru mocy |
| 1 | Prędkość przedniego WOM | 1000 obr/min |  |
| 2 | Prędkość tylnego WOM | 540 / 540E / 1000 / 1000E obr/min |  |
|  | Układ hydrauliczny |
| 1 | Zamknięty z wykryciem obciążenia | Tak |  |
| 2 | Maksymalna wydajność pompy hydraulicznej | Min. 110 l/min |  |
| 3 | Liczba elektronicznie sterowanych rozdzielaczy hydraulicznych umożliwiających ustawienie różnych wartości przepływu oleju przy wysuwaniu i wsuwaniu siłownika wraz z funkcją pracy przez zadany okres czasu | Min. 6 |  |
| 4 | Sterowaniu minimum jednym rozdzielaczem z zewnątrz, przyciskami umieszczonymi zarówno na lewym jak i na prawym błotniku tylnym | Tak |  |
| 5 | Rozdzielacze hydrauliczne sterowane dżojstikiem | Min. 2 |  |
| 6 | Udźwig tylnego TUZ | Min. 8 000 kg |  |
| 7 | Wyjścia hydrauliczne z przody ciągnika | Min. 1 para |  |
| 8 | Udźwig przedniego TUZ | Min. 3 500 kg |  |
| Przeniesienie napędu |
| 1 | Napęd na cztery koła załączany elektrohydraulicznie z funkcją automatycznego rozłączania w zależności od kąta skrętu oraz prędkości jazdy | Tak |  |
| 2 | Blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej oraz osi tylnej załączana elektrohydraulicznie z funkcją automatycznego rozłączania w zależności od kąta skrętu kół oraz od prędkości jazdy | Tak |  |
| 3 | Rozmiar opon przednich | Min. 480/70R28 |  |
| 4 | Rozmiar opon tylnych | Min. 580/70R38 |  |
| Układ hamulcowy |
| 1 | Wielotarczowe mokre hydraulicznie sterowane | Tak |  |
| 2 | Hamulce hydrauliczne przyczep, jedno- i dwuobwodowy układ pneumatycznego hamowania przyczep | Tak |  |
| Oświetlenie |
| 1 | Oświetlenie podstawowe | Tak |  |
| 2 | Dodatkowe światła drogowe aktywowane w przypadku zasłonięcia reflektorów w masce przez narzędzie zawieszone na przednim TUZ | Tak |  |
| 3 | Liczba reflektorów roboczych | Min. 10 |  |
| 4 | Błyskowe lampy ostrzegawcze LED | Min. 2 |  |
|  | Rolnictwo precyzyjne |
| 1 | Komunikacja z podłączonymi narzędziami poprzez złącze ISOBUS | Tak |  |
| 2 | Odbiornik sygnału DGPS oraz RTK pozwalający na precyzyjne określenie położenia ciągnika z dokładnością do min 2 cm z powtarzalnością w czasie | Tak |  |
| 3 | System automatycznego prowadzenia | Tak |  |
| 4 | Dotykowy, kolorowy terminal umożliwiający sterowanie funkcjami ciągnika i podłączonych narzędzi w tym kontrolę sekcji, zmienne dawki wysiewu oraz automatyczne prowadzenie ciągnika. | Tak |  |
| 5 | Wymiar kolorowego terminala umożliwiającego sterowanie funkcjami ciągnika i podłączonych narzędzi w tym kontrolę sekcji oraz zmienne dawki wysiewu | Min. 10 cali |  |
| 6 | Zewnętrzne kamery umożliwiające podgląd obrazu na monitorze wewnątrz kabiny | Min. 2 |  |
| 7 | Funkcja programowania sekwencji uwroci dla przynajmniej dwóch narzędzi jednocześnie z możliwością programowania zarówno na postoju jak i w trakcie pracy | Tak |  |
| Bezpieczeństwo |
| 1 | Amortyzacja przedniej osi automatycznie dostosowująca się do obciążenia z funkcją blokowania | Tak |  |
| 2 | Klimatyzowana kabina czterosłupkowa amortyzowana pneumatycznie | Tak |  |
| 3 | Pneumatycznie amortyzowany fotel operatora | Tak |  |
| 4 | Fotel pasażera z pasami bezpieczeństwa | Tak |  |
| 5 | Regulowany podłokietnik wielofunkcyjny, dźwignia wielofunkcyjna z funkcją obsługą przynajmniej przekładni, tylnego TUZ, oraz wyjść hydraulicznych | Tak |  |
| Zaczepy |
| 1 | Tylny zaczep transportowy przesuwny automatycznie blokowany | Tak |  |
| 2 | PITON FIX | Tak |  |
| 3 | Przygotowanie ramy ciągnika pod ładowacz czołowy | Tak |  |
| Wymiary i wagi |
| 1 | Rozstaw osi | Min. 2 700 mm |  |
| 2 | Waga bez obciążników | Min. 6 600 kg |  |

| 2. |  | Stanowiska dydaktyczne |
| --- | --- | --- |

Symulator kontroli sekcji narzędzi - szt. 1

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru wymagana w SIWZ | Wartość parametru zaoferowanego symulatora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie umożliwiające symulację pracy narzędzi w standardzie ISOBUS poprzez sterowanie wirtualnym zestawem "ciągnik – narzędzie" przy pomocy kontrolera (kierownicy) przy jednoczesnym wyświetlaniu obrazu na terminalu identycznym z terminalem ciągnika lub narzędzia | Tak |  |
| 2 | Urządzenie musi symulować pracę i regulację przynajmniej dwóch różnych narzędzi oferujących kontrolę sekcji | Tak |  |
| 3 | Napięcie zasilania | 230 V |  |

Symulator terminala ciągnika - szt. 1

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru wymagana w SIWZ | Wartość parametru zaoferowanego symulatora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanowisko dydaktyczne umożliwia trening operatora poprzez pracę z terminalem ciągnika i z wszystkimi jego funkcjonalnościami poza ciągnikiem | Tak |  |
| 2 | Terminal identyczny z terminalem ciągnika rolniczego | Tak |  |
| 3 | Napięcie zasilania | 230 V |  |
| 4 | Wymiar kolorowego terminala - ekranu dotykowego | Min. 10 cali |  |
| 5 | Możliwość symulacji podłączenia do ciągnika przynajmniej 3 różnych narzędzi poprzez wyświetlanie ekranów ich ustawień i dokonywanie zmian tych ustawień | Tak |  |
| 6 | Szczelna walizka umożliwiająca bezpieczne przechowywanie symulatora i jego ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi | Tak |  |

Oprogramowanie na stanowiska komputerowe - 20 licencji

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru wymagana w SIWZ | Wartość parametru zaoferowanego oprogramowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputerowy program do szkolenia z zakresu ISOBUS, rolnictwa precyzyjnego i nowych technologii stosowanych w ciągnikach rolniczych | Tak |  |
| 2 | Symulator pozwala na przeniesienie funkcji ISOBUS bez żadnych dodatkowych urządzeń na stanowisko komputerowe i trenowanie procesów roboczych z użyciem własnych map pola | Tak |  |
| 3 | Program oferujący możliwość wyboru spośród minimum 2 terminali oraz minimum 6 narzędzi | Tak |  |

Komputer diagnostyczny - szt. 1

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru wymagana w SIWZ | Wartość parametru zaoferowanego komputera |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System diagnostyki zgodny z normami ISO i SAE składający się z tabletu z ekranem dotykowym, interfejsu i programu diagnostycznego wraz z niezbędnego okablowania i złączy | Tak |  |
| 2 | Przyrząd diagnostyczny umożliwiający podłączenie się, odczytanie danych i zmianę parametrów w ciągniku, który wygra przetarg. | Tak |  |
| 3 | Szczelna walizka umożliwiająca bezpieczne przechowywanie urządzenia diagnostycznego i jego ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi | Tak |  |

Symulator rozsiewacza nawozów - szt. 1

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru wymagana w SIWZ | Wartość parametru zaoferowanego symulatora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model rozsiewacza nawozów wraz z oprogramowaniem umożliwiającym zaprezentowanie pracy poszczególnych elementów i mechanizmów, w szczególności systemu dawkowania i kontroli sekcji | Tak |  |
| 2 | Terminal z kolorowym ekranem dotykowym pozwalający na dokonywanie zmian ustawień oraz kontroler (kierownica) pozwalająca na symulację pracy w polu | Tak |  |
| 3 | Przekątna ekranu dotykowego | Min. 10 cali |  |

Symulator ciągnika rolniczego - szt. 1

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru wymagana w SIWZ | Wartość parametru zaoferowanego symulatora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanowisko dydaktyczne pozwalające na szkolenie operatorów poprzez zdalne sterowanie funkcjami ciągnika rolniczego | Tak |  |
| 2 | Aktywacja poszczególnych funkcji oraz zmiana ustawień ciągnika rolniczego poprzez podłokietnik i terminal zamontowany na fotelu stojącym obok ciągnika | Tak |  |
| 3 | Projektor wyświetlający obraz z dwóch kamer, jednej zlokalizowanej za operatorem oraz drugiej rejestrującej obraz deski rozdzielczej | Tak |  |

| 3. |  | Geodezyjny odbiornik GNSS – szt. 1 |
| --- | --- | --- |
| Producent: | .................................................................................................................................... |
| Oznaczenie produktu*: | .................................................................................................................................... |

*w rubryce oznaczenie produktu Zamawiający wymaga od Wykonawcy by podane zostały parametry oferowanego geodezyjnego odbiornika GNSS (np. typ, model, oznaczenie, nr katalogowy, itp.) w celu dokonania oceny zgodności parametrów oferowanego geodezyjnego odbiornika GNSS z wymogami SIWZ

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru wymagana w SIWZ | Wartość parametru zaoferowanego geodezyjnego odbiornika GNSS |
| --- | --- | --- | --- |
| Odbiornik GNSS wraz z zewnętrzna anteną GNSS |
| 1 | Odbiornik GNSS - geodezyjny niezintegrowany z anteną GNSS | 1 szt. |  |
| 2 | Zewnętrzna antena | 1 szt. |  |
| 3 | Śledzenia systemów | Min. GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou |  |
| 4 | Tryby pracy - jako odbiornik pomiarowy oraz stacja referencyjna | Tak |  |
| 5 | Możliwość działania odbiornika GNSS w trybie stacji referencyjnej po odłączeniu kontrolera | Tak |  |
| 6 | Utrzymanie powiązania przez odbiornik po zerwaniu połączenie z serwisem sieci stacji referencyjnych | Min. 10 minut |  |
| 7 | Dostęp do sieci stacji referencyjnych na terenie całej Polski | Min. 2 lata |  |
| System odbiorczy odbiornika DNSS |
| 1 | Liczba kanałów | Min. 550 |  |
| 2 | Odbierane sygnały | Min. GPS: L1, L2, L2C, L5 Glonass: L1, L2 Galileo: E1, E5a, E5b, Alt-BOC Compass SBAS: EGNOS |  |
| Zasilanie |
| 1 | Bateria wymienne z poziomu użytkownika z możliwością wymiany bez przerwania pracy odbiornika | Tak |  |
| 2 | Czas pracy na pojedynczym źródle zasilania | Min. 16 godzin |  |
| 3 | Liczba kompletów zasilania | Min. 2 szt. |  |
| 4 | Ładowarka dla źródła zasilania umożliwiająca podłączenie pełnego kompletu zasilania | Min. 1 szt. |  |
| Antena GNSS |
| 1 | Antena zewnętrzna, niezintegrowana z odbiornikiem | Min. 1 szt. |  |
| 2 | Odbiór sygnałów | Min. GPS: L1, L2, L5, GLONASS, Galileo, BieDou |  |
| 3 | Kabel antenowy o długości min. 1,8 m do podłączenia z odbiornikiem GNSS | Min. 1 szt. |  |
| Kontroler |
| 1 | Procesor | Min. 1 GHz |  |
| 2 | Pamięć RAM | Min. 1 GB |  |
| 3 | Pamięć wewnętrzna | Min. 1 GB |  |
| 4 | Wbudowany modem GSM/UMTS do kontrolera | Tak |  |
| Charakterystyka środowiska pracy zestawu |
| 1 | Zakres temperatury pracy | Min. od -30° C do +60° C |  |
| 2 | Temperatura przechowywania danych | Min. od -40°C do +80°C |  |
| 3 | Odporność na działanie piasku, wody, pył IP68 | Tak |  |
| 4 | Wytrzymałość na upadek na twarde powierzchnie z wysokości | Min. z 1 m |  |
| Oprogramowanie kontrolera |
| 1 | Oprogramowanie producenta odbiornika i kontrolera | Tak |  |
| 2 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 3 | Wizualizacja konstelacji satelitów GNSS, wartości współczynnika DOP, błąd średni wyznaczenia współrzędnych, rodzaj rozwiązania | Tak |  |
| Akcesoria |
| 1 | Trzpień pod antenę | Min. 1 szt. |  |
| 2 | Statyw | Min. 1 szt. |  |
| 3 | Kontener transportowy | Min. 1 szt. |  |

| 4. |  | Zawieszany rozsiewacz nawozów mineralnych – szt. 1 |
| --- | --- | --- |
| Producent: | .................................................................................................................................... |
| Oznaczenie produktu*: | .................................................................................................................................... |

*w rubryce oznaczenie produktu Zamawiający wymaga od Wykonawcy by podane zostały parametry oferowanego zawieszanego rozsiewacza nawozów mineralnych (np. typ, model, oznaczenie, nr katalogowy, itp.) w celu dokonania oceny zgodności parametrów zawieszanego rozsiewacza nawozów mineralnych z wymogami SIWZ

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru wymagana w SIWZ | Wartość parametru zaoferowanego zawieszanego rozsiewacza nawozów mineralnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność zbiornika | Min. 1500 l |  |
| 2 | Pokrywa zbiornika | Tak |  |
| 3 | Mieszadło wolnoobrotowe | Tak |  |
| 4 | Sterowanie rozsiewaczem poprzez terminal w kabinie ciągnika w standardzie ISOBUS z kontrolą sekcji i automatycznym dozowaniem nawozu niezależnie od prędkości jazdy i rodzaju nawozu | Tak |  |
| 5 | Regulowana szerokość robocza | Min. od 10 m do 24 m |  |
| 6 | Praca w oparciu o mapy zasobności gleby oraz automatyczne redukowanie szerokości na klinach pól i automatyczne wyłączanie na uwrociach | Tak |  |
| 7 | Wskaźnik LED umożliwiający prowadzenie równoległe | Tak |  |

| ……………………………, dn. _ _ - _ _ - 2017 r. (miejscowość) | ………………………………..………………….. (Podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do składania oferty oraz pieczątka/i) |
| --- | --- |