|  |  | POWIAT TURECKI |
| --- | --- | --- |

www.powiat.turek.pl

Załącznik nr 9 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANYCH MASZYN ROLNICZYCH

„Dostawa wyposażenia pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich”

CZĘŚĆ NR 2:

Dostawa maszyn rolniczych dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

(pracownia mechanizacji rolnictwa i agrotroniki ZSR CKP Kaczki Średnie)

Zadanie realizowane w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,                    Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej                           i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.

| 1. |  | Przetrząsacz karuzelowy – szt. 1 |
| --- | --- | --- |
| Producent: | .................................................................................................................................... |
| Oznaczenie produktu*: | .................................................................................................................................... |

*w rubryce oznaczenie produktu Zamawiający wymaga od Wykonawcy by podane zostały parametry oferowanej maszyny (np. typ, model, oznaczenie,  nr katalogowy, itp.) w celu dokonania oceny zgodności parametrów oferowanej maszyny z wymogami SIWZ

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru wymagana w SIWZ | Wartość parametru zaoferowanej maszyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirniki robocze | Min. 4 szt. |  |
| 2 | Liczba ramion wirnika | Min. 6 szt. |  |
| 3 | Wydajność | Min. 5 ha/h |  |
| 4 | Szerokość robocza | Min. 5 m |  |
| 5 | Koło podpierające | Min. 4 szt. |  |
| 6 | Ustawienie siły rozrzutu bez narzędzi | Min. w trzech osiach |  |
| 7 | Zmiana ustawienia do pracy wzdłuż pola | Tak |  |
| 8 | Waga przetrząsacza | Max. 550 kg |  |
| 9 | Wałek WOM | Tak |  |
| 10 | Składanie hydrauliczne | Tak |  |
| 11 | Zamknięte hermetycznie przekładnie | Tak |  |

| 2. |  | Zgrabiarka jednowirnikowa – szt. 1 |
| --- | --- | --- |
| Producent: | .................................................................................................................................... |
| Oznaczenie produktu*: | .................................................................................................................................... |

*w rubryce oznaczenie produktu Zamawiający wymaga od Wykonawcy by podane zostały parametry oferowanej maszyny (np. typ, model, oznaczenie,  nr katalogowy, itp.) w celu dokonania oceny zgodności parametrów oferowanej maszyny z wymogami SIWZ

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru wymagana w SIWZ | Wartość parametru zaoferowanej maszyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość robocza | Min. 4,3 m |  |
| 2 | Liczba ramion wirnika | Min. 12 szt. |  |
| 3 | Liczba palcy sprężystych | Min. 4 szt. |  |
| 4 | Koło podpierające zawieszenie | Min. 2 szt. |  |
| 5 | Waga zgrabiarki | Max 550 kg |  |
| 6 | Układ jezdny tandemowy | Tak |  |
| 7 | Zamknięta hermetycznie przekładnia | Tak |  |
| 8 | Przekładnia smarowana w kąpieli olejowej | Tak |  |

| 3. |  | Owijarka bel samozaładowcza – szt. 1 |
| --- | --- | --- |
| Producent: | .................................................................................................................................... |
| Oznaczenie produktu*: | .................................................................................................................................... |

*w rubryce oznaczenie produktu Zamawiający wymaga od Wykonawcy by podane zostały parametry oferowanej maszyny (np. typ, model, oznaczenie,  nr katalogowy, itp.) w celu dokonania oceny zgodności parametrów oferowanej maszyny z wymogami SIWZ

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru wymagana w SIWZ | Wartość parametru zaoferowanej maszyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres średnic zwijanych bel | Min. od 1,2 m do 1,5 m |  |
| 2 | Dopuszczalna masa beli | Min. 1000 kg |  |
| 3 | Szerokość folii | Min. 500 mm |  |
| 4 | Komputer pokładowy | Tak |  |
| 5 | Hydrauliczny chwytaczo-obcinacz folii | Tak |  |
| 6 | Stawiacz bel | Tak |  |
| 7 | Przestawny dyszel | Tak |  |
| 8 | Załadunek beli od przodu owijarki poprzez ramię załadowcze | Tak |  |
| 9 | Komputer pokładowy pozwalający na automatyczne obsługiwanie owijarki | Tak |  |

| 4. |  | Wózek transportowy wannowy – szt. 1 |
| --- | --- | --- |
| Producent: | .................................................................................................................................... |
| Oznaczenie produktu*: | .................................................................................................................................... |

*w rubryce oznaczenie produktu Zamawiający wymaga od Wykonawcy by podane zostały parametry oferowanej maszyny (np. typ, model, oznaczenie,  nr katalogowy, itp.) w celu dokonania oceny zgodności parametrów oferowanej maszyny z wymogami SIWZ

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru wymagana w SIWZ | Wartość parametru zaoferowanej maszyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność zbiornika | Min. 230 l |  |
| 2 | Koła podporowe | Min. 2 |  |

| 5. |  | Agregat uprawowy czynny – szt. 1 |
| --- | --- | --- |
| Producent: | .................................................................................................................................... |
| Oznaczenie produktu*: | .................................................................................................................................... |

*w rubryce oznaczenie produktu Zamawiający wymaga od Wykonawcy by podane zostały parametry oferowanej maszyny (np. typ, model, oznaczenie,  nr katalogowy, itp.) w celu dokonania oceny zgodności parametrów oferowanej maszyny z wymogami SIWZ

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru wymagana w SIWZ | Wartość parametru zaoferowanej maszyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość robocza | Min. 3 m |  |
| 2 | Liczba wirników | Min. 12 szt. |  |
| 3 | Liczba noży | Min. 24 szt. |  |
| 4 | Płozy boczne zabezpieczone sprężyną | Tak |  |
| 5 | Zęby mocowane na szybkozłącza | Tak |  |
| 6 | Wał ogumiony | Tak |  |
| 7 | Obciążenie zaczepu hydraulicznego - hydropak | Min. 1 600 kg |  |
| 8 | Średnica wału ogumionego | Min. 585 mm |  |
| 9 | Wałek WOM | Tak |  |

| 6. |  | Siewnik punktowy – szt. 1 |
| --- | --- | --- |
| Producent: | .................................................................................................................................... |
| Oznaczenie produktu*: | .................................................................................................................................... |

*w rubryce oznaczenie produktu Zamawiający wymaga od Wykonawcy by podane zostały parametry oferowanej maszyny (np. typ, model, oznaczenie,  nr katalogowy, itp.) w celu dokonania oceny zgodności parametrów oferowanej maszyny z wymogami SIWZ

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru wymagana w SIWZ | Wartość parametru zaoferowanej maszyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność zbiornika na nasiona | Min. 55 l |  |
| 2 | Liczba sekcji | Min. 4 szt. |  |
| 3 | Pojemność zbiornika na nawozy | Min. 440 l |  |
| 4 | Napęd dmuchawy | WOM 540 obr/min |  |
| 5 | Podsiewacz nawozów | Tak |  |
| 6 | Kompatybilność z systemem ISOBUS | Tak |  |
| 7 | Znaczniki śladów składane hydraulicznie | Tak |  |
| 8 | Elektryczny napęd sekcji wysiewających | Tak |  |
| 9 | Kontrola optyczna sekcji wysiewających | Tak |  |
| 10 | Koła dociskowe mocowane na bezobsługowych łożyskach | Tak |  |

| ……………………………, dn. _ _ - _ _ - 2017 r. (miejscowość) | ………………………………..………………….. (Podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do składania oferty oraz pieczątka/i) |
| --- | --- |